## Slide 1: GPS
Alexander Schneider CN 8
Alexander.Schneider@living-system.com
Marc Löffler CN 8
Marc.Loeffler@living-system.com
Notes: Alex

## Slide 2: Inhaltsübersicht
Geschichte der Navigation
Was ist GPS ?
Wie funktioniert GPS ?
Wie findet GPS die Position ?
Fehlerquellen
Wie benutzt man GPS ?
Wo wird GPS eingesetzt ?
Notes: Alex

## Slide 3: Navigation – Gestern bis Heute
„Sagenhafte Polynesische Navigationskünste“
Breitenbestimmung
Längenbestimmung gegen Ende des 18Jhd.
  Harrison Nr.4
  Jakobsstab
  Oktant
  Sextant
Funkpeilung im 2.WK
Transit-Verfahren
GPS
Notes: Marc

## Slide 4: Was ist GPS ?
Notes: Marc

## Slide 5: Was ist GPS ?
Das Globale Positionierungs System besteht aus 24 Satelliten, die sich in 6 verschiedenen Umlaufbahnen um die Erde bewegen.
Die Umlaufbahnen haben eine Neigung von 55° gegenüber der Äquatorebene.
In einer Höhe von 20.000 km umlaufen die GPS Satelliten die Erde einmal in 12 Stunden.
Seit 1973 wird das GPS vom U.S. Verteidigungministerium betrieben.
Zur Überwachung des GPS existieren 5 Kontrollstationen, wobei sich die Hauptkontrollstation in Colorado Springs befindet.
Notes: Marc

## Slide 6: Was ist GPS ?
Notes: Marc

## Slide 7: Wie funktioniert GPS?
24 Satelliten in 20.200 km Höhe in 6 Behnebenen
Master-Control Station in Colorado Springs
4 weitere Kontrollstationen
Empfänger ohne Uhr
Antenne, Mikroprozessor, …
Notes: Raumsegment:
3 Ersatz
55° Neigung gegenüber Äquatorebene
21 werden benötigt
14.000 Stundenkilometer
12 Stunden für Umkreisung
24 Stunden für selbe Position
Atomuhren in 3 Millionen Jahren eine Sekunde Abweichung
Eine Millionstel Sekunde Abweichung ergibt 30 Kilometer Fehler
Zukünftig: Wasserstoff-Maser Uhren in 7 Millionen Jahren eine Sekunde Abweichung
Sichtbarkeit von mindestens 4 Satelliten
Kontrollsegment:
in der Hand der US Armee
Master-Control Station in Colorado Springs
vier weitere Stationen
  Vorausberechnung der Satellitenbahnen
  Überwachung der Uhren
  Übermittlung der Navigationsdaten
Benutzersegment:
Erfassung und Verarbeitung der Daten
bestehend aus Antenne, Vorverstärker, Hochfrequenzeinheit, Mikroprozessor, Datenspeicher, Stromversorgung
keine Uhr, da zu ungenau  Zeitfehler lösen durch vierten Satelliten
Nachbildung des C/A-Codes bzw. P-Codes  Informationen über Codeverzögerung und Dopplerverschiebung

## Slide 8: Wie funktioniert GPS?
Satelliten senden einzigartige, vorhersagbare Signale
Betreiber speist den Satelliten voraussichtliche Position (Ephemeriden) ein und kontrolliert die GPS Zeit
Trägerphasen mit aufmodellierten Codes:
  L1-Frequenz (1575,42 MHz) = 19,05 cm Wellenlänge
    C/A-Code
    P-Code
    Trägerphase
  L2-Frequenz (1227,60 MHz) = 24,45 cm Wellenlänge
    P-Code
    Trägerphase
Notes: Navstar GPS = Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System
C/A-Code = Coarse/Acquisition Code
P-Code = Precision Code
Informationen über Systemzeit, Satellitenposition, Fehler
L2 nur für militärische Zwecke (verschlüsselt)
Satelliten und Empfänger werden miteinander synchronisiert
3 Kugeln für Position
  2 Schnittpunkt, einer davon im Weltall
4 Satelliten für 3d-Bestimmung
Vierter Satellit für Zeitsynchronisation
Geschwindigkeit durch Auswertung der Dopplerverschiebung

## Slide 9: Wie findet GPS die Position?
Berechnung der 3D-Position
Verwendung der aufmodellierten Codes
  C/A-Code
  P-Code

## Slide 10: Wie findet GPS die Position?
Empfänger generiert gleichen Code wie Satellit
Entfernung zum Satellit:
  Entfernung = Zeitdifferenz x Lichtgeschwindigkeit
Notes: Alex

## Slide 11: Fehlerquellen
absichtliche Verschlechterung der Ephemeriden
  volle Systemgenauigkeit für authorisierte Nutzer
  Selective Availability wurde am 01.05.00 deaktiviert.
Uhren der Satelliten und Empfänger nicht synchron
Mehrwegeausbreitung (Multipath)
Notes: Marc

## Slide 12: Fehlerquellen
Satellitengeometrie = PDOP-Wert
ungünstige Verteilung der Satelliten am Horizont ist Fehlerquelle
Notes: Marc

## Slide 13: Fehlerquellen
Ionosphäre
Troposphäre
Notes: Marc

## Slide 14: GPS in der Praxis - Beobachtungsverfahren
Verarbeitung der Daten in Echzeit (Real Time) oder nach Abschluss der Beobachtung (postprocessing)
Einzelpunktpositionierung oder Relativpositionierung
Statische Beobachtung oder in Bewegung
Unterscheidung nach Genauigkeitmerkmalen
Notes: Marc

## Slide 15: Wie benutzt man GPS?
Sie benötigen mindestens eine Person, ausgerüstet mit GPS Antenne und Empfänger.
Die Anzahl der verwendeten Empfänger und Antennen richtet sich nach der Art des Meßverfahrens.
Grundsätzlich steigt mit höheren Genauigkeitsanforderungen der Preis der Ausrüstung und der Aufwand des Meßverfahrens. Das GPS Genauigkeitspotential reicht von 100 Metern bis in den Millimeter-Bereich:
  Einzelner Empfänger in Bewegung: ± 100 m
  Navigation mit differentiellen Korrekturen: 1 m - 5 m
  Geodätische Meßverfahren: mm - cm
Notes: Alex

## Slide 16: Wo wird GPS eingesetzt?
Autos
Schiffe
Flugzeuge
Photogrammetrie
Maschinensteuerung
Navigation:
Notes: Alex

## Slide 17: Wo wird GPS eingesetzt?
Gezielte Bodenproben
Sähen
Ernten
Pflügen
Kontrolliertes Düngen
Landwirtschaft:
Notes: Alex

## Slide 18: Wo wird GPS eingesetzt?
Grenzvermessungen
Topographische Karten
Überwachungsmessungen
Seismische Kontrollmessungen
Vermessung:
Notes: Alex

## Slide 19: Wo wird GPS eingesetzt?
Natürliche Ressourcen
Eigentumssicherung
Wertermittlung
Städteplanung
Forstbestand
GIS:
Notes: Alex

## Slide 20: Ausblick
garantierter Betrieb bis 2004
2002 nur noch 1,4 % militärische Nutzung
Strassenverkehr größter Markt
Initiativen für alternativen zu GPS
GLONASS – russisches System
GNSS, GNSS 2 – europäische Antwort
Notes: Alex

## Slide 21: Ausblick
finden verunglückter Menschen
überwachen der Kinder über Mobilfunk
  Aufenthaltsort
  Vermittlung der Gespräche
  „listen in“ – Funktion
  Alarmierung der Polizei
neue Trägerphasen L4, L5 zur genaueren Positionsbestimmung im zivilen Bereich
Notes: Alex

## Slide 22: Fragen ?
Notes: Alex + Marc